ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ЗАКАЗА АППАРАТА С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Наименование аппарата (маркировка)  ______________________________________________           Количество _________

| Необходимые сведения | в аппарате | в теплообмен-ном элементе |
| --- | --- | --- |
| Характе-ристика рабочей среды | Технологический процесс, происходящий в аппарате |  |  |
|  | Состав, массовая концентрация всех компонентов, % |  |  |
|  | Вязкость, Па·с (сП) |  |  |
|  | Плотность, кг /м3 |  |  |
|  | Склонность к кристаллизации |  |  |
|  | Температура кипения при 0,07 МПа (0,7кгс/см2), °С |  |  |
|  | Горючесть, пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 (да, нет) |  |  |
|  | Вредность, токсичность по ГОСТ12.1.007-76 (да, нет) |  |  |
|  | Взрывоопасность (категория) по ГОСТ12.1.011-78 (да, нет) |  |  |
|  | Вызывает межкристаллитное растрескивание (да, нет) |  |  |
|  | Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию по методу АМ ГОСТ 6032-75 (да, нет) (МКК для нержавеющей стали ) |  |  |
|  | Максимальная температура, °С |  |  |
|  | Минимальная температура, °С |  |  |
| Рабочие параметры процесса | Рабочее давление | избыточное, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  |  | остаточное, мм ртутного столба |  |  |
|  | Расчетное давление, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  | Рабочая температура, °С |  |  |
|  | Расчетная температура, °С |  |  |
| Материал | корпуса аппарата |  |
|  | деталей, соприкасающихся с рабочей средой (мешалка, змеевик и т.п.) |  |
|  | деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка т.п.) |  |
| Тип опор (стойки, лапы, лапы увеличенные, цилиндрическая, кольцевая) |  |
| Тип уплотнительной поверхности фланцев | соприкасающейся с рабочей средой (гладкая, шип-паз) |  |
|  | соприкасающейся с теплоносителем (гладкая, шип-паз) |  |
| Материал прокладок |  |  |
| Исполнение электродвигателя привода (взрывозащищенное, невзрывозащищенное) |  |
| напряжение (В), частота тока (Гц) |  |
| Тип уплотнения мешалки (сальниковое, торцовое) |  |
| Пределы требуемого числа оборотов вала мешалки, об/мин |  |
| Группа сосуда по ОСТ 26 291-94 |  |
| Класс герметичности по ОСТ 26-11-14-88 |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
| Срок службы, лет |  |
| Число циклов нагружения за весь срок службы, не более |  |
| Минимально допустимая температура стенки аппарата в рабочих условиях, °С |  |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С |  |
| Место установки (отапливаемое помещение, неотапливаемое помещение, наружная установка) |  |
| Прибавка для компенсации коррозии/эрозии, мм |  |
| Сейсмичность (по 12 бальной шкале), балл |  |
| Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (да, нет) |  |
| Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления (да, нет) |  |
| Необходимость установки трубы передавливания (да, нет) |  |
| Дополнительные требования |  |

| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| --- |
| Заказчик (название компании) / Грузополучатель |  |
| Контактное лицо (должность, ФИО) |  |
| Контактные телефоны, e-mail |  |
| Необходимость доставки (адрес доставки/код станции) |  |

# Text boxes

ООО  «Химмаш»,   г.Пенза, ул.Аустрина, д.63, корп.3

т. (8412) 99-19-35, 99-19-73,  факс (8412) 99-19-89

e-mail: marketing@penzahim.ru      www.penzahim.ru